| МОДЕЛЬ | YZF-R1, FZ6-N/S, FJR1300/1300A, TDM900/900A, MT01, XV1700PC |
| --- | --- |
| ПРОБЛЕМА | Остановка двигателя |

Проблема:

Иногда происходит остановка двигателя на холостом ходу.

Неверно установленный датчик дроссельной заслонки может быть причиной нестабильной работы, когда двигатель работает на холостом ходу и мотоцикл остановлен или двигается на низкой скорости. Как результат, двигатель может остановиться. Если двигатель остановился после отпускания сцепления, и мотоцикл двигается на первой передаче,  заднее колесо может ежеминутно проскальзывать, если постоянно нажимать сцепление. В худшем случае это может привести к аварии.

Если возможно, сообщите в соответствующие структуры в срок, предусмотренный законом.

Необходимо разослать информационные письма всем покупателям перечисленных моделей, чтобы отметить всех зарегистрированных владельцев техники имеющей дефекты.

Дилеры должны внести поправку в свой реестр, внести всю технику с повреждениями, а также технику, требующую ремонта, которую предоставили покупатели.

Пожалуйста, посоветуйте всем покупателям связаться со своим Дилером немедленно, для организации встречи для осуществления модификации.

ПРИЧИНЫ

1. Накопление стружки в результате износа на датчике дроссельной заслонки мешает сигналу, посылаемому с электронного модуля управления.

2. Вследствие деформации резинового уплотнения от повышенной температуры, ротор может не вернуться к работе на холостом ходу. Как резольтат, происходит обогащение топливо-воздушной смеси.

Примечание:

Выше упомянутые 2 причины могут случиться в одно и то же время, в зависимости от условий работы.

Рекомендации

- A) Изменить форму щетки от проволочно-шарнирного типа, чтобы предотвратить накопление стружки в результате износа на контакте.

B) Улучшить сопротивление контактов , чтобы уменьшить появление стружки, в результате износа.

Заменить резиновый уплотнитель на более тонкий. Новый резиновый уплотнитель не повлияет на работу мотора, даже когда уплотнитель деформируется от повышенной температуры.

Список техники для проведения работ:

Рекомендации:

Пожалуйста, проинструктируйте механиков проверить указанную в списке технику, был ли уже заменен датчик положения дроссельной заслонки. Если он уже заменен, переместите его в первоначальное положение, как указано в руководстве или  в новой сервисной дилерской инструкции, датчик дроссельной заслонки не должен быть заменен.

Если датчик положения дроссельной заслонки не был заменен, он должен быть заменен.

Примечание:

Для YZF-R1 требуется менять только датчик для дроссельной заслонки..

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАП. ЧАСТИ:

| МОДЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ З.Ч. | СТАРЫЙ НОМЕР | НОВЫЙ НОМЕР |
| --- | --- | --- | --- |
| YZF-R1 FZ6-N/S | THROTTLE SENSOR ASSY (TPS) | 5FL-85885-01 | 5FL-85885-02 |
| FJR1300 FJR1300A TDM900 TDM900A | THROTTLE SENSOR ASSY (TPS) | 5PS-85885-00 | 5PS-85885-01 |
| MT01 XV1700PC | THROTTLE SENSOR ASSY (TPS) | 5PX-85885-00 | 5PX-85885-01 |

Чтобы различить новый и старый датчик дроссельной заслонки, следует обратиться к секции Информация о зап.части, расположенной ниже.

Датчик дроссельной заслонки в сборе 5FL-85885-01, 5PS-85885-00 и 5PX-85885-00, корпус дроссельной заслонки в сборе 5VY-13750-00, 5VX-13750-01, 5JW-13750-40, 5PS-13750-10, 5PX-13750-00, 5YU-13750-00 и 5VU-13750-00 заменяются новыми.

Чтобы отличить старый датчик от нового:

Существует 6 отличий датчика, как показано на фото внизу. Они показывают модели датчиков положения дроссельной заслонки и дату производства, которая подтверждает правила нумерации, изложенные ниже.

6 отличий имеют 4 основных значения, которые объясняются, используя образец внизу.

Пример:

- “47”показывает модель датчика дроссельной заслонки. Смотреть“TPS Model Identification” выше.

- “5”показывает год изготовления. (2005)

- “3”показывает месяц изготовления. “3” означает Март (третий месяц года).Что касается Октября и Декабря, используются  X, Y, и Z вместо 10, 11, и 12.

- “09”показывает число изготовления.

Заменяемость:

Старые детали должны быть заменены новыми в соответствующем порядке.

Доступность:

Новые детали доступны для заказа в Департаменте Запчастей.

ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ:

После проведения корректирующих работ, необходимо нанести идентификационную метку, как показано на рисунке снизу.

ГАРАНТИЯ:

Пожалуйста предоставьте на рассмотрение претензию, в соответствии со следующей таблицей..

MOD No.:	M802

Problem Code:	97 (Recall)

Job Code:	3278

# Text boxes

3

Примечание: Информация только для дилеров Ямаха.

Factory Modification Campaign

2

1

Rotor

Rubber seal

Толщина резинового уплотнителя стала тоньше.

TPS Model Identification

Brush

Scratch type

Multi wire knuckle type

Punch-mark Here.

*

JYAVP02E000012461