Таблица периодических технических обслуживаний и смазываний

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ежегодные проверки необходимо проводить каждый год, если только вместо этого не нужно про-
водить техническое обслуживание на основании пробега.

- После пробега 50.000 км повторяйте интервалы технических обслуживании, начиная с пробега в
10.000 км.

- Операции, отмеченные звездочкой, должны выполняться дилером фирмы Ямаха, поскольку для
них требуются специальные инструменты, данные и технические навыки.

| № | УЗЕЛ | ПРОВЕРКА ИЛИ ОПЕРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА (Х1.000 км) | Ежегодная проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 |  |
| 1 | * | Топливопровод | • Проверьте, нет ли на топливных шлангах трещин или повреждений. |  | v | v | v | v | v |
| 2 |  | Свечи зажигания | • Проверьте состояние. • Очистьте и отрегулируйте зазор. |  | v |  | v |  |  |
|  |  |  | • Замените |  |  | v |  | v |  |
| 3 | * | Клапаны | • Проверьте зазоры в клапанном механизме. • Отрегулируйте | Каждые 40.000 км |
| 4 |  | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | • Очистьте |  | v |  | v |  |  |
|  |  |  | • Замените |  |  | v |  | v |  |
| 5 | * | Сцепление | • Проверьте работу, уровень жидкости и отсутствие утечек(См. ПРИМЕЧАНИЕ на стр. 6-4.) | v | v | v | v | v |  |
| 6 |  | Передний тормоз | • Проверьте работу, уровень жидкости и отсутствие утечек.(См. ПРИМЕЧАНИЕ на стр. 6-4.) | v | v | v | v | v | v |
|  |  |  | • Замените тормозные колодки. | При достижении предельного износа |
| 7 |  | Задний тормоз | • Проверьте работу, уровень жидкости и наличие утечек.(См. ПРИМЕЧАНИЕ на стр. 6-4.) | v | v | v | v | v | v |
|  |  |  | • Замените тормозные колодки. | При достижении предельного износа |
| 8 | * | Тормозные шланги | • Проверьте, нет ли трещин или повреждений. |  | v | v | v | v | v |
|  |  |  | • Замените. (См. ПРИМЕЧАНИЕ на стр. 6-4.) | Каждые 4 года |